SHDSL модем MXL

WARNING!!!

Для устройств с аппаратными версиями 2v2-2v4 использовать файл
с названием MXL_uImage_2v2-2v4.zip

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Версия за 28.12.2011

- Исправлена работа мониторинга на канале DSL при установке более 9-ти регенераторов

Версия за 03.10.2011

- Обновлена версия firmware для SHDSL чипов (версия 1.7.3__001).

- Реализована защита от записи в устройство ПО, предназначенного для устройства другой аппаратной версии.

- Реализована работа функции "test line" при установленном логическом завороте на регенераторе.

Версия за 06.05.2011

- Исправлена работа ip маршрутизации.

Версия за 22.11.2010

- Расширен режим работы группы каналов (bonding). Балансировка нагрузки на основании MAC-адресов отправителя и получателя.

Версия за 22.06.2010

- Реализована поддержка QoS.

- Добавлен управляющий management vlan.

- Появилась возможность задать уникальное имя объекта.

Версия за 25.03.2010

- Исправлено неправильное отображение температуры через web-браузер в регенераторе.

Версия за 30.07.2009

- В мониторинге добавлен таймер "время в работе" регенераторов.

Версия за 18.06.2009

- Реализована поддержка QoS.

Версия за 14.04.2009

- Исправлена ошибка прозрачной передачи нулевого канального интервала потока Е1.

Версия за 07.04.2009

- Добавлен самоконтроль потоков с помощью PRBS теста.

- Унифицирована с 3U4DSL передача аварий потоков E1 через DSL.

Версия за 23.09.2008

- Добавлен мониторинг проскальзываний для всех устройств канала.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед загрузкой файла программного обеспечения в устройство необходимо убедиться в том, что файл для загрузки выбран правильно. Для этого необходимо уточнить Software version (SV) и Hardware version (SV) устройства. SV и HV можно узнать через WEB-интерфейс устройства, перейдя в раздел «monitoring» и выбрав ссылку «device information» или  «DSL span info».  В таблице ниже приведено соответствие между SV, HV и файлами для загрузки.

| Software version | Hardware version | Файл для загрузки |
| --- | --- | --- |
| 1.03 | 1.00 | MXL_uImage_1vХ |
| 1.03 | 2.00 | MXL_uImage_2v1 |
| 2.01 | 2.00 | MXL_uImage_2v2-2v4 |

Обновление встроенного ПО устройства

Для обновления ПО устройства нужно воспользоваться ссылкой upgrade firmware в разделе Maintenance главного меню.

Задать путь к файлу ПО, используя кнопку обзор, нажать кнопку upgrade. После загрузки файла устройство перезагрузится и начнет работу с новой прошивкой.

В процессе обновления ПО нельзя выключать питание и перезагружать устройство. Если в это время произойдет сбой, то прошивку в устройстве следует восстановить в соответствии со след. пунктом.

Примечание:

- После того как устройство настроено, необходимо сохранить его конфигурацию в энергонезависимой памяти, путем выбора ссылки save settings, в противном случае после перезапуска устройства все изменения, внесенные в конфигурацию, будут потеряны.

Обновление встроенного ПО устройства с сервера tftp

Обновление с сервера tftp применяется в том случае, если в устройстве отсутствует программное обеспечение.

Для того чтобы обновить встроенное ПО устройства необходимы следующие программы:

1.	Программа терминалов, например HyperTerminal;

2.	Программа TFTP сервера.

Последовательность действий при обновлении ПО устройства:

  - Подключиться к порту Ethernet устройства;

  - Подключить СОМ порт компьютера к COM порту устройства;

  - Запустить терминальную программу;

  - Настроить скорость передачи 57600, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком;

  - Запустить на компьютере программу tftp сервера и выбрать папку, где лежит файл firmware.mxl (компьютер на котором запущен TFTP server и устройство должны находиться в одной сети);

  - Включить устройство и в окне терминальной программы остановить загрузку нажатием клавиши space. В окне терминальной программы появится следующее:

U-Boot-1.1.3-ADI-2005R4 (Nov 21 2006 - 14:55:12)

CPU:	ADSP BF537 Rev.: 0.2

Board:	ADI BF537 stamp board

Support: http://blackfin.uclinux.org/

Clock: VCO: 525 MHz, Core: 525 MHz, System: 131 MHz

SDRAM: 32 MB

FLASH: 4 MB

In:	serial

Out:	serial

Err:	serial

Net:	ADI BF537 EMAC

Hit any key to stop autoboot: 0

bf537>

  - Ввести set ipaddr "ip адрес устройства" <ENTER>;

  - Ввести set serverip "ip адрес компьютера, на котором запущен tftp сервер" <ENTER>;

  - Ввести run upgrade. В окне терминальной программы появится следующее:

U-Boot-1.1.3-ADI-2005R4 (Nov 21 2006 - 14:55:12)

CPU:		ADSP BF537 Rev.: 0.2

Board:	ADI BF537 stamp board

Support: http://blackfin.uclinux.org/

Clock: VCO: 525 MHz, Core: 525 MHz, System: 131 MHz

SDRAM: 32 MB

FLASH: 4 MB

In:	serial

Out:	serial

Err:	serial

Net:	ADI BF537 EMAC

Hit any key to stop autoboot: 0

bf537> set ipaddr 192.168.0.2

bf537> set serverip 192.168.0.3

bf537> run upgrade

Using MAC Address 02:80:AD:20:31:B8

TFTP from server 192.168.0.3; our IP address is 192.168.0.2

Filename 'firmware.mxl'.

Load address: 0x1000

Loading:

#################################################################

#################################################################

#################################################################

#################################################

done

Bytes transferred = 1911908 (1d2c64 hex)

Erasing Flash locations, Please Wait

........................................

Erased 40 sectors

Copy to Flash... done

bf537>

  - Перезагрузить устройство, выключив и включив питание.